ANEXO  B

As telas touchscreen

A tecnologia touchscreen, ou seja, a tela de um monitor sensível ao toque de um dedo ou de uma caneta, já vem sendo usada há alguns anos, principalmente no atendimento de usuários (terminais ATM), a exemplo da rede bancária. Da mesma forma, vem sendo usada há algum tempo nos dispositivos móveis, como os Palmtops e PockePC, entre outros. Entretanto, esta técnica ficou mundialmente popular, em dispositivos móveis, depois do lançamento do iPhone da Apple, em 2007.

A tecnologia touchscreen passou a oferecer enormes vantagens ao liberar os usuários da existência de periféricos externos como o “mouse” e o teclado, pois quando suas funções são necessárias, aparecem “virtualmente” na própria tela para serem tocados. Enfim, todas as ações podem ser compreendidas na tela, através das coordenadas X e Y (abcissa e ordenada) referente ao ponto que está sendo tocado na tela.

Todas as telas sensíveis ao toque digitalizam um ponto de contato sobre a superfície, através de um par ordenado (X,Y) num eixo referencial para essas coordenadas. A maioria das telas touchscreen depende da projeção do conteúdo proveniente de um computador, onde a tecnologia vem procurando, nos projetores, reduzir as sombras sobre a lousa e melhorando cada vez mais a resolução da imagem. Entretanto, já existem telas ou mesas sensíveis ao toque, que podem ser operadas com ou sem computador. Neste caso, uma grande vantagem é que os professores ou os alunos podem conectar dispositivos adicionais (pendrives, cameras, DVD players, entre outros) diretamente na lousa, o que facilita trabalhar com conteúdos que não estão no computador no qual ela está ligada. Algumas dessas telas, como a SMART Board 600i, produzida pela SMART Technologies (www.smarttech.com) já vem com um software de aprendizado colaborativo instalado, disponibilizando aos professores acesso a mais de 100 mil itens de conteúdo educacional. As telas sensíveis podem ser classificadas em duas categorias : digitalização ativa e digitalização passiva.

Digitalização ativa.

As pranchetas gráficas, muito usadas em programação gráfica (CAD-computer aided design), são exemplos dessa tecnologia. Uma caneta especial é usada ao transmitir um sinal eletro-magnético para uma grade (X,Y) com bastante precisão. Essas pranchetas, atualmente, são de várias modalidades, proporcionando o uso da digitalização ativa, com caneta de alta precisão, como também a digitalização passiva, usando a simplicidades do toque do dedo humano.

Digitalização Passiva.

O toque do dedo humano caracteriza bem o que chamamos de tela sensível ao toque (touch screen), embora possa ser usado um ponteiro ou caneta na tela, desde que seja de forma passiva. Se o objeto de toque é ativo, transmissor de alguma forma, a tela não é considerada como sensível ao toque. Há três formas diferentes de se processar a informação nesta tecnologia :

a) Resistiva

Telas com resistência sensitiva à pressão do dedo humano, caneta, ou qualquer objeto com ponta. Usam duas camadas que, quando tocadas, trocam suas diferentes voltagens, habilitando o controlador da tela determinar a localização (X,Y) do ponto de toque.

b) Capacitiva

Esse método usa somente uma camada. Quando o dedo toca a tela, há uma pequena diferença de voltagem, habilitando o controlador da tela determinar a localização do referido ponto (X,Y). Neste caso, deve-se usar o dedo porque o corpo humano absorve corrente, provocando uma diferença de voltagem. Há uma derivação deste tipo chamada de “capacitação projetada”, que usa uma grade sensível entre duas camadas de vidro. Desta forma, a grade habilita o toque de dois dedos, como no multi-touch iPhone, da Apple.

c) Ondas acústicas ou Infravermelho

Ondas acústicas ou sinal infravermelho são transmitidos na face externa da tela na horizontal e vertical. Quando a tela é tocada, esses sinais são bloqueados dando ao controlador da tela condições de estabelecer as coordenadas (X,Y). As telas devem ser cobertas com uma leve camada de vidro para proteção.

Uma vantagem que os sistemas capacitivos têm sobre os sistemas resistivos é que eles transmitem quase 90% da luz do monitor, enquanto os sistemas resistivos transmitem cerca de 75%. Isto possibilita ao sistema capacitivo proporcionar imagens mais claras que o sistema resistivo. Além disso, o sistema resistivo requer mais pressão para ativação dos sensores do que o sistema capacitivo. Se pensarmos em gráficos extremamente detalhados, o sistema de ondas acústicas ou infravermelho seria o melhor deles, pois deixa passar 100% da luminosidade, permitindo enorme clareza nas imagens.

As telas multi-touch

A tecnologia das telas sensível ao toque vem se desenvolvendo, passando da sensibilidade de um ponto de contato na tela para vários pontos de contato. As telas sensíveis ao toque são baseadas na pequena carga elétrica que atua sobre o corpo humano. A diferença de potencial entre os dedos e a tela é que caracteriza a tecnologia multi-touch e não a pressão ou força dos dedos, conforme imaginam algumas pessoas. Para melhor entendimento, segue ilustração de uma das técnicas utilizadas, chamada FTIR (Frustated Total Internal Reflection).

Trata-se da reflexão interna de uma luz (normalmente infravermelho) numa tela de acrílico. A luz incide de um lado para o outro. Quando o dedo toca a superfície de acrílico, a reflexão da luz é interrompida, espalhando-se na ponta dos dedos. Embora a luz infravermelha não seja visível ao olho humano, ela pode ser captada por uma câmera infravermelha colocada atrás do acrílico. As imagens dos pontos de forma indefinida, geradas pelo toque dos dedos, determinam coordenadas que são analisadas por um software, permitindo certas atividades, tais como mover, redimensionar, rotacionar objetos. Para haver significado, há um projetor conectado a um computador que projeta uma imagem na tela onde ocorrerão os toques.

Esta forma de reconhecimento de vários pontos veio ampliar bastante a tecnologia de um toque só (touchscreen). Esta expansão, como citado anteriormente, ocorreu a partir de 2007, com o lançamento do iPhone e iPod da Apple Incorporation, de forma massiva e da Superfície Microsoft (Microsoft Surface), lançada para comercialização em 2008. No Brasil, em 2009,  a rede Globo, começou a usar esta tecnologia em programas como o "Fantástico". Na área educacional, alguns colégios particulares já começam a utilizar esse tipo de recurso no processo de ensino- aprendizado, principalmente em Geometria. O Windows 7, que substituiu  o Windows Vista, já suporta a tecnologia multi-touch, que será incorporada no Internet Explorer 8, dando mais liberdade ao usuário para manipular suas informações diretamente da tela do monitor. Outros fabricantes já estão desenvolvendo ou aprimorando projetos, tais como, TacTable, NUI Group, CUBIT, SmartSurface, Latitude XT, entre outros, para a incorporação desta tecnologia. As perspectivas são enormes, já que as áreas de utilização são muitas. Entre essas áreas, o setor educacional será extremamente explorado, principalmente na área de Geometria Dinâmica, onde a manipulação gráfica se tornará extremamente fácil, rápida e porque não dizer também, bonita, atrativa, explorando bastante o apelo visual e instigando os alunos a fazerem descobertas e confirmações das propriedades geométricas das figuras e dos sólidos. Pesquisadores na Universidade Durham, na Inglaterra, verificaram que o  ambiente de mesas interativas, onde um aluno ou um grupo de alunos, controlados por um monitor do professor, tem sido extraordinário no processo de aprendizado, pois permite ao professor um ensinamento personalizado, conforme notícia do site e-educator (eSchool News, Outubro de 2008).

Touch screen, mouse, trackpad, touchpad

Há muita discussão, ainda, sobre o futuro das telas sensíveis ao toque, sejam elas dispositivos móveis ou quadros e mesas inteligentes. Nos laptops, por exemplo, há muitas opiniões de que o "mouse" veio para ficar. Inclusive, muitas pessoas não usam o trackpad do laptop, conectando um pequeno "mouse" para controlar o cursor. Alegam que, nos últimos vinte anos, todos já aprenderam a usar o mouse, fazendo deste um uso mais natural do que usar uma caneta e, por isso, acham difícil alguma coisa substituir este aparelho. O mercado, então, já começa a disponibilizar laptops que, ao invés de ter um trackpad comum, possuem em seu lugar um touchpad, permitindo que o dedo deslize sobre o mesmo conteúdo da tela, numa região mais reduzida, podendo com isso gerar outros tipos de aplicações e mantendo a função básica de controlar o cursor na tela principal.

Em relação às telas sensíveis ao toque, disponibilizadas em quadros ou mesas, há muita crítica de que se trata de mera "guerra" comercial entre a Apple (lançamento do iPhone) e a Microsoft   (lançamento do Windows 7), tornando esses dispositivos apenas como peças importantes de marketing com apresentações fantásticas para vender os seus produtos. Neste caso, também o mercado já está produzindo quadros e mesas deste tipo com aplicações específicas incorporadas, visando vários setores da sociedade, principalmente aqueles em que o tratamento gráfico é importante e, entre eles, encontramos na área educacional o estudo da Geometria. Enfim, o mercado sempre procura fazer as adaptações necessárias à tecnologia, de forma  que esta seja incorporada à sociedade. Um dos segredos para que as tecnologias inovadoras sejam incorporadas é fazer o custo das mesmas (hardware e software) ser reduzido consideravelmente. Neste sentido, temos certeza que apesar da necessidade de investimento, ainda bastante considerável, em equipamentos e capacitação profissional, as telas sensíveis ao toque (touchscreen, multi-touch) serão de grande uso nas salas de aula de futuro mais breve do que se pensa, assim como nos dispositivos móveis que os alunos terão para complementar o seu aprendizado. Isto já pode ser comprovado na maior Feira de eletrônicos do mundo, em Las Vegas, na CES-Consumer Electronics Show de 2010 (Revista Época, p.70, Janeiro 2010) onde a maioria dos equipamentos incorporavam telas sensíveis aos toques.